## Slide 1: 雾化器装配缺陷检测与远程监控系统研究
答辩人：王建坤 导师：胡泓教授

## Slide 2
目录
00
01
绪论
02
系统方案设计
03
装配缺陷视觉检测算法
04
远程监控系统设计
05
实验与分析

## Slide 3: 绪论
1

## Slide 4
研究背景及意义
01
课题来源
深圳市某自动化公司合作项目--雾化器自动装配生产线。本课题负责该生产线中的视觉检测和远程监控功能。
背景及意义
雾化器装配生产线中需要对装配结果进行检测，以保证产品质量。
对生产线的运行和检测进行远程监控，提高生产的智能化。

## Slide 5
研究现状
01
产品装配检测
自动光学检测技术
自动光学检测系统包括视觉检测平台、工控机、控制器和工作台。使用机器视觉的方法对产品进行检测，实现对待测物的自动检测。

## Slide 6
研究现状
01
产品装配检测算法
注射器检测
PCB板检测
连接孔检测
不同产品的生产工况和可能产生的缺陷都不同，需要设计专用的检测算法。分为图像处理和机器学习两大类算法。
图像处理算法
简单的检测场景
检测精度高
通用性差
机器学习算法
复杂的检测场景
通过大量的样本进行自我学习
算法通用性好

## Slide 7
研究现状
01
服务器
客户端程序
客户端程序
Web
服务器
浏览器
浏览器
数据库
服务器
工业远程监控系统
远程监控系统的两种结构
基于Web的三层架构
客户端和服务器（ C/S ）结构
开发难度大，成本高，性能好
浏览器和服务器（ B/S ）结构
开发难度小，成本低，性能较差
采用网络信息技术，对生产设备和过程进行远程的监控。

## Slide 8
主要研究内容
01
研究
内容
系统的方案设计
1
整体方案
视觉检测平台设计
视觉检测算法方案
远程监控系统设计
3
系统架构设计
生产线数据采集
服务端设计
客户端设计
缺陷检测算法设计
2
工件定位及ROI设置
图像处理检测算法
深度学习分类算法
实验与分析
4
实验平台搭建
视觉检测实验
远程监控实验

## Slide 9: 系统方案设计
2

## Slide 10
系统的总体方案设计
02
功能需求分析
功能：
视觉检测平台搭建。
装配缺陷检测算法设计。
生产线数据采集。
生产线远程监控。
需求：
视觉检测工序时间小于 2 s。
缺陷检出率大于 99.5%。
缺陷误检率小于 2%。
底座
棉芯
金属片

## Slide 11
系统的总体方案
02
总体方案
工控机与PLC通讯采集生产线信息并发送检测结果。
工控机通过视觉检测平台采集图片并进行缺陷检测。
工控机把采集的信息和检测结果的数据上传到服务器。
PLC
工控机
工业相机
服务器
客户端通过网络连接服务器，实现对生产线的运行和检测的远程监视。
远程电脑

## Slide 12
视觉检测平台设计
02
视觉检测平台
工业相机：
分辨率：2408×1536
CMOS、C接口、黑白
镜头：
焦距 25 mm
最大工作距离 200 mm
同轴光源：
均匀打光
可调支架：
固定各部件
待测物尺寸：12 mm × 6 mm
相机
镜头
同轴光源
支架
待测物
>120 mm

## Slide 13: 装配缺陷视觉检测算法
3

## Slide 14
工件定位及ROI设置
03
装配缺陷类别
雾化器在装配的过程中，夹头在夹取零部件时可能出现漏夹的情况，导致零部件缺失。在按压装配时由于机械振动和装配精度的原因可能会导致零部件的装配位置出错。从而产生一些装配缺陷。
正常
工件缺失
棉芯缺失
金属片异常
金属丝异常

## Slide 15
工件定位及ROI设置
03
工件定位
图像分割
二值化获取工件区域 开运算消除突出的金属丝
雾化器固定在夹具的里面，夹具位置是固定且不会缺失的，可以通过定位夹具的位置来获得装配件的位置。
工件定位
轮廓查找获取工件的轮廓 获取轮廓的最小外包矩形

## Slide 16
工件定位及ROI设置
03
ROI设置
1
2
3
4
5
6
7
8
在工业检测中，对于不同的检测项目通常采用设置检测的ROI（感兴趣区域）来进行检测。根据检测缺陷的种类，总共设置了八个ROI。
金属丝长度检测：1、8
金属丝位置检测：3、6
棉芯缺失检测：4、5
金属片缺失检测：2、7

## Slide 17
缺陷检测的图像处理算法
03
工件缺失检测
如果工件缺失，在检测工位上只剩下夹具。由于夹具是由多个部分组成，可以通过轮廓筛选来判定工件是否缺失。
轮廓查找
获取图像的外轮廓 各轮廓的最小外包矩形
矩形筛选
计算各个矩形的面积 设置面积阈值 若 ，删除该矩形
通过矩形筛选后，如果剩余矩形的个数为零，可以判定为工件缺失。

## Slide 18
缺陷检测的图像处理算法
03
棉芯缺失检测
有棉芯
无棉芯
计算棉芯检测ROI中的白色像素数量
二值化，像素阈值为
大于 的像素值即为白色像素
白色像素数量为 N
计算白色像素的比例
棉芯检测ROI像素总量为 S
白色像素比例: r = N / S
若检测区域中白色像素的占比小于阈值 ，即判定为棉芯缺失。

## Slide 19
金属片检测ROI
缺陷检测的图像处理算法
03
金属片检测
图像预处理
二值化，提取金属卡爪 闭运算消除黑色孔洞
模板匹配
归一化平方差模板匹配法
金属卡爪是金属片的关键特征，通过对这一关键特征进行匹配，即可检测金属片是否异常。
模板

## Slide 20
缺陷检测的图像处理算法
03
金属片检测
模板匹配结果对比
原始模板匹配
本文模板匹配
模板
待匹配图
匹配结果
匹配结果中像素值是模板匹配的值，值越小匹配程度越高。
原始模板匹配的结果区分度很小，本文模板匹配的结果区分度大。

## Slide 21
金属丝检测ROI
缺陷检测的图像处理算法
03
金属丝位置检测
图像预处理：二值化、闭运算
图像垂直投影：统计每一列的白色像素个数
数值过滤：去除非检测部分
两个数值区域即为金属丝和卡爪的位置
计算金属丝与卡爪的中心距离
通过测量金属丝和金属卡爪的距离进行检测，若距离超出正常范围则金属丝位置异常。

## Slide 22
缺陷分类的深度学习算法
03
模型选择
模型 | 检测准确率 | 检测时间 | 复杂度
VGG | 87.04% | 319.50ms | 大
Alex | 82.61% | 74.34ms | 中
MobileNets | 86.83% | 31.86ms | 小
从表中可以看出MobileNets网络的检测时间最短，而且检测准确率跟VGG这种复杂的网络差不多。所以本文选择MobileNets 卷积神经网络作为基础进行深度学习算法的设计。
几种经典网络的雾化器装配缺陷检测性能
硬件环境：
CPU：
Intel i7-7700HQ、12GB RAM
GPU：
英伟达 GTX-1050、2GB RAM

## Slide 23
缺陷分类的深度学习算法
03
MobileNets
=
+
标准卷积
深度卷积
逐点卷积
MobileNets是一个基于深度可分离卷积的模型，跟其它模型相比，在准确率相差不大的情况下它的计算量远远少于其它模型，更符合工业检测的实时性要求。如果使用的卷积核，深度分离卷积的计数量约为标准卷积层计算量的九分之一。

## Slide 24
缺陷分类的深度学习算法
03
Siamese
Siamese是一种用于检测相似性的神经网络，Siamese网络的原理是通过一个神经网络将输入映射到另一个空间，在那个空间计算两个输入之间的距离，如欧式距离。通过这个距离去比较两个输入的相近程度。
Contrastive 损失函数
通过训练优化网络的参数，使得对于同一类别的两个输入，网络计算得到的距离小；对于两个不同类别的输入，网络计算得到的距离大。实现相似度检测的目标。
计算距离

## Slide 25
缺陷分类的深度学习算法
03
网络结构设计
输入1
MobileNets
特征向量1
分类网络
输入2
MobileNets
特征向量2
输出
融合了 MobileNets 和 Siamese 网络
分步训练方案
（1）训练 Siamese 网络。通过训练得到一个检测输入相似度的网络，使得同一类别的特征向量距离小，不同类别的特征向量距离大。
（2）训练分类网络，实现缺陷的检测。输入1固定为正常类别，输入2为待检测的图像，分类网络通过特征向量2和参考的特征向量1的对比进行分类。
Siamese
网络

## Slide 26
缺陷分类的深度学习算法
03
模型训练
是
否
开始
批量样本
反向传播
满足终止条件？
结束
网络权重初始化
前向传播计算
计算损失函数值
沿梯度下降的方向更新权重
参数更新：学习率衰减、Adam 优化算法
损失函数
Siamese网络：Contrastive 损失函数
分类网络：交叉熵损失函数
衰减系数
链式求导
初始学习率

## Slide 27
缺陷分类的深度学习算法
03
训练结果
Chart: 迭代次数
| 0 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000
训练集 | 181.9713 | 23.7382 | 10.6445 | 5.5101 | 4.9796 | 4.5652 | 3.7657 | 3.8922 | 3.3262
测试集 | 181.1909 | 28.5316 | 18.2126 | 14.7027 | 11.4211 | 10.9654 | 9.9654 | 10.9654 | 9.9654
网络的损失函数值在不断的减小。损失函数值最终也稳定在一个较小的值，证明了模型可以收敛。训练集和测试集的损失函数值是一起下降的，而且最终收敛的值相差不大，证明模型没有出现过拟合的情况。

## Slide 28: 远程监控系统设计
4

## Slide 29
远程监控系统方案设计
04
系统架构
工控机通过PLC采集生产线的数据并保存到数据库中
浏览器作为客户端通过网络连接到远程监控系统的Web服务器
Web服务器解析请求并把需要处理的事务转给应用程序服务器
应用程序服务器通过与数据库进行交互完成业务逻辑
Web
服务器
应用程序
服务器
数据库
服务器
浏览器
工控机
PLC
B/S结构：远程监控功能的实现
C/S结构：
数据采集与保存
对生产线的生产和检测进行远程的监视

## Slide 30
生产线数据采集
04
数据采集
是
否
开始
设置错误提示
结束
遍历OPC服务器
连接OPC服务器
指定的OPC服务器？
读取标签数据
关闭OPC连接
调用socket()
创建流式套接字
调用bind()
配置服务器端口和IP
调用listen()
监听客户端请求
调用recv()
接收客户端请求
处理客户端的请求
调用send()
发送服务器响应
调用close()
关闭套接字连接
服务器端
调用socket()
创建流式套接字
调用connect()
与服务器建立连接
调用send()
发送客户端请求
调用recv()
接收服务器响应
调用close()
关闭套接字连接
客户端
工控机与数据库的TCP/IP通讯
工控机与PLC的OPC通讯
采集数据
保存数据

## Slide 31
服务端设计
04
Web服务器设计
解析客户端请求
处理请求
系统登录
获取监控页面
数据库检索
返回页面或数据
否
是
否
是
否
是
开始
HTTP请求
URL解析
登入系统请求？
设置cookie
获取监控页面
发送HTTP响应
结束
设置错误提示
解析cookie
信息
获取相关页面？
获取登入页面
解析HTTP
请求
检索数据库中获取数据
拼接页面
已经登入系统？
登入信息正确？
服务器是整个系统的核心。服务器负责处理客户端的请求，并把监控的页面和数据发送给客户端。

## Slide 32
服务端设计
04
数据库设计
数据库
用户信息表
设备状态表
检测结果表
检测状态表
用户名
登入密码
权限等级
运行状态
各工序时间
检测时间
检测结果
图片路径
检测日期
总检测数量
缺陷数量
字段名称 | 字段描述 | 数据类型 | 主键 | 非空 | 自动递增
id | 编号 | int | true | true | true
data_time | 日期时间 | datatime | false | true | false
detect_time | 检测用时 | double | false | true | false
type | 检测结果 | varchar | false | true | false
path | 图片路径 | varchar | false | true | false
MySQL
保存生产线运行和检测的数据

## Slide 33
客户端设计
04
客户端界面设计
登录页面
缺陷图片查询页面
生产线监控页面
检测记录查询页面

## Slide 34
客户端设计
04
前后端数据交互
是
否
开始
登入监控系统
定时时间到？
发送HTTP请求
结束
设置轮询的时间间隔T
开启定时器
解析HTTP响应
更新页面和图表
通过轮询的方式获取数据
设置定时器
发送HTTP请求
解析返回的数据
页面局部更新（Ajax技术）
只需请求少量的数据
减小对网络带宽的需求
不用重新加载整个页面
远程监控的数据需要不断的更新。

## Slide 35: 实验与分析
5

## Slide 36
实验平台搭建
05
硬件系统
服务器
视觉检测平台
PC机

## Slide 37
实验平台搭建
05
软件系统
数据库
视觉检测
上位机软件
通讯
图像采集
缺陷检测
图像显示
数据库配置
数据保存
数据查询
数据库连接
P
L
C通讯
功能模块划分

## Slide 38
实验平台搭建
05
软件系统
视觉检测软件界面

## Slide 39
缺陷检测实验
05
缺陷检测的图像处理算法
否
是
是
否
开始
读取图片
工件检测
工件缺失？
工件定位
设置ROI
结束
金属片检测
棉芯检测
金属片异常？
否
是
棉芯缺失？
是
金属丝异常？
金属丝检测
检测流程

## Slide 40
缺陷检测实验
05
缺陷检测的图像处理算法
检测结果
类别 | 检出率 | 误检率
正常 | 98.72% | 0%
工件缺失 | 100% | 0%
棉芯缺失 | 100% | 0%
金属片异常 | 100% | 0.43%
金属丝异常 | 100% | 0.85%
检测时间
类别 | 最少用时(ms) | 最多用时(ms) | 平均用时(ms)
正常 | 25.9 | 56.0 | 27.9
工件缺失 | 23.5 | 31.4 | 25.7
棉芯缺失 | 27.4 | 36.3 | 30.6
金属片异常 | 25.1 | 41.7 | 31.5
金属丝异常 | 28.3 | 41.5 | 31.1
100%检测出缺陷
部分正常的样本被检测为有缺陷
满足视觉检测工序的时间要求
检出率：该类别被正确检测的比例
误检率：正常类别误检为该类别的比例

## Slide 41
缺陷检测实验
05
缺陷分类的深度学习算法
原始深度学习算法(97.82%)
提出的深度学习算法(99.13%)
深度学习算法的检测时间
最少用时(ms) | 最多用时(ms) | 平均用时(ms)
43.2 | 46.8 | 44.6
提出的算法准确率有所提升，但对金属丝异常这种小缺陷的检测能力较差
检测时间满足要求
类别 | 精确率 | 召回率 | F1
正常 | 98.61% | 97.93% | 98.27%
工件缺失 | 100% | 100% | 100%
棉芯缺失 | 100% | 100% | 100%
金属片异常 | 85.00% | 100% | 91.89%
金属丝异常 | 100% | 83.33% | 90.91%
类别 | 精确率 | 召回率 | F1
正常 | 98.64% | 100% | 99.31%
工件缺失 | 100% | 100% | 100%
棉芯缺失 | 100% | 100% | 100%
金属片异常 | 100% | 100% | 100%
金属丝异常 | 100% | 83.33% | 90.91%

## Slide 42
缺陷检测实验
05
检测实验

## Slide 43
远程监控系统运行实验
05
远程监控实验
功能 | 测试次数 | 通过率
用户注册 | 10 | 100%
用户登录 | 10 | 100%
生产线监控 | 10 | 100%
检测记录查询 | 10 | 100%
缺陷图片查询 | 10 | 100%
系统功能的黑盒测试
远程监控系统实现了设计的所有功能

## Slide 44
远程监控系统运行实验
05
远程监控实验

## Slide 45
结论与展望
05
结论
展望
（1）设计了雾化器装配生产线的视觉检测与远程监控系统的方案。搭建了视觉检测平台和上位机软件。
（2）设计了雾化器装配缺陷检测的图像处理算法。针对不同的缺陷设计了相应的算法，缺陷检出率100%，误检率1.28%，检测准确率和时间均满足要求。
（3）提出了缺陷分类的深度学习算法。算法融合了MobileNets和Siamese两种网络,算法可以检测出大缺陷，但对于小缺陷的检测能力较差。
（4）完成了雾化器装配生产线远程监控系统的开发。通过PLC采集生产线数据。对系统的前后端进行详细的设计。
优化深度学习算法，提高算法对小缺陷的检测准确率。
完善远程监控系统的功能和客户端界面，提高系统的并发能力。

## Slide 46
发表论文及其它成果
05
[1] Jiankun Wang，Hong Hu，Long Chen，Caiying He. Assembly Defect Detection of Atomizers Based on Machine Vision[C]// Proc. 2019 4th ACM International Conference on Automation, Control and Robotics Engineering (CACRE)，Shenzhen，China，2019：1-6.
已发表论文

## Slide 47: 恳请各位老师批评指正
答辩人：王建坤 导师：胡泓教授